## Slide 1: Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы

## Slide 2: Логический элемент
Базовые логические элементы реализуют три базовые логические операции:
логический элемент «И» (конъюнктор) — логическое умножение;
логический элемент «ИЛИ» (дизъюнктор) — логическое сложение;
логический элемент «НЕ» (инвертор) — инверсию.
Логический элемент - значение одной из логических операций, сигнал, который выдается на выходе после обработки дискретным преобразователем входных двоичных сигналов.

## Slide 3: Логическое значение сигнала
Логические элементы компьютера оперируют с сигналами, представляющими собой электрические импульсы:
есть импульс — значение сигнала 1;
нет импульса — значение сигнала 0.
На вход логического элемента поступают сигналы-аргументы, на выходе появляется сигнал-функция.

## Slide 4: Логический элемент «И»
На входы А и В логического элемента последовательно подаются четыре пары сигналов, а на выходе получается последовательность из четырех сигналов, значения которых определяются в соответствии с таблицей истинности операции логического умножения.

## Slide 5: Модель логического элемента «И»
Простейшей моделью логического элемента «И» может быть электрическая схема, состоящая из источника тока, лампочки и двух выключателей.
Если оба выключателя замкнуты (на обоих входах 1), по цепи идет ток и лампочка горит (на выходе 1).
Если хотя бы один выключатель разомкнут (на одном из входов 0), то тока нет и лампочка не горит (на выходе 0).

## Slide 6: Логический элемент «ИЛИ»
На входы А и В логического элемента последовательно подаются четыре пары сигналов, а на выходе получается последовательность из четырех сигналов, значения которых определяются в соответствии с таблицей истинности операции логического сложения.

## Slide 7: Модель логического элемента «Или»
Простейшей моделью логического элемента «ИЛИ» может быть электрическая схема.
Из схемы видно, что, если хотя бы один выключатель замкнут (на входе 1), по цепи идет ток и лампочка горит (на выходе 1).

## Slide 8: Логический элемент «НЕ»
На вход А логического элемента последовательно подаются два сигнала, на выходе получается последовательность из двух сигналов, значения которых определяются в соответствии с таблицей истинности логической инверсии.

## Slide 9: Модель логического элемента «Не»
Простейшей моделью логического элемента «НЕ» может быть электрическая схема — инвертор.
В схеме инвертора один вход и один выход.
Когда переключатель не замкнут (на входе 0), лампочка горит (на выходе 1).
Когда кнопку переключателя замыкают (на входе 1), лампочка гаснет (на выходе 0).

## Slide 10: Практическое занятие
1. В редакторе схем нарисовать логические и электрические схемы логических элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ».
2. В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ».

## Slide 11: Практическое занятие
3. В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций.

## Slide 12: Домашнее задание
Стр. 180-189.
Ответить на вопросы.
Подготовиться к контрольной работе.
Рис. 1.25. Пример иерархической файловой системы
Рис. 1.25. Пример иерархической файловой системы
Рис. 1.25. Пример иерархической файловой системы
Рис. 1.25. Пример иерархической файловой системы